Elektromos vászon

Használati utasítás

Kérem olvassa el a csomagoláson ill. a vászondobozon található címkét

Feszültség: 100V~120V, 60Hz

vagy 220V~240V, 50Hz

Teljesítmény: 210W (MAX)

A vetítővásznat falra ill. plafonra egyaránt szerelhetjük. Ügyeljünk, hogy szereléskor mindig a megfelelő kiegészítőket használjuk. Fába történő rögzítéshez használjon ø5x60mm méretű facsavarokat. Beton vagy téglafal esetén használjon ø6x60mm-as horganyzott csavarokat.

Rögzítés mennyezetre：

（Ha szükséges, fúrja föl az “U” alakú kampókat)

Mérje meg a D gyűrűk közti távolságot, a kampókat,  ugyanilyen

távolságba fúrjon a plafonba. Ügyeljen, hogy a 2 kampó vízszintben legyen ill. a fallal párhuzamosan helyezkedjenek el. Akassza föl a vetítővásznat!

Mennyezeti rögzítés

A vetítővásznat úgy helyezze el, hogy azt lehúzott állapotában, a teljes nézőközönség jól lássa.

Rögzítés falra：

Mérje meg a távolságot a rögzítési pontok között. Jelölje föl ugyan azt a  távolságot a falra, majd fúrja ki a lyukakat. Győződjön meg arról, hogy a lyukak vízszintben legyenek. Rögzítse a vásznat a megfelelő csavarokkal. Ellenőrizze, hogy a vászon két vége ugyan olyan távolságra legyen a faltól.

Fali rögzítés

A vezetékes távirányító működése (Fig.1)

A tápkábelt csatlakoztassa 230V-os hálózatba. A kábelt úgy helyezze el, hogy ne okozzon balesetet és ne legyen meleg felület közelében. Ha szükséges használjon megfelelő hosszabbító kábelt.

A vászon letekerése (Fig. 2)

Állítsa a kapcsolót < = > pozícióba, a vászon elkezd letekredeni és a teljes nyitás végén automatikusan megáll.

A vászon visszatekerése (Fig. 3)

Állítsa a kapcsolót < - > pozícióba, a vászon elkezd visszatekeredeni és a teljes bezáródás után automatikusan megáll.

A vászon megállítása

manuálisan a < O > pozícióba bármikor megállíthatjuk a vászon mozgását.

A rádiós távirányító működése (Fig.4)

A vászon letekerése

A távirányító alsó gombjának megnyomásával a vászon elkezd letekeredeni és a teljes nyitás végén automatikusan megáll.

A vászon visszatekerése

A távirányító felső gombjának megnyomásával a vászon elkezd visszatekeredeni és a teljes bezáródás után automatikusan megáll.

A vászon megállítása

A középső gomb megnyomásával bármikor megállíthatjuk a vászon mozgását..

Vászon végállás állítás

Upper limit— Felső végállás állítás. Az állítócsavart az óramutató járásával ellenkező irányba tekerve állthatjuk a vászon peremét közelebb a vászontokhoz.

Lower limit— Alsó végállás állítás. A vászon teljesen letekert állásában az állítócsavart az óramutató járásával ellenkező irányba tekerve állthatjuk a vászon peremét közelebb a földhöz.